## Slide 1
タスクと工数
3タスク
敵１
敵２
敵３
作業
・全身
・主人公に剣で攻撃
・ダメ０時を受けるとし
工数（７ｈ）
１時間
４時間
２時間
大まかなアクターと考えてよい
敵２・敵３も同じ工数としたとき、1時間1042円で相手に請求する金額は？
工数から締め切りが自動的に決まる
敵1作成
制作日 (7h) 締切日
4/18 4/19
月単位で計算＝人月
日単位で計算＝人日

## Slide 2
ここから本番
まずは簡単なことから PCにおける値の表現
メモリの最小単位は？
1Byte
1Byteは、8bitで構成されている
1Byteで表現できる数値は「0～255」の256段階
2Byteは65536段階を数値で表現できる
4Byteは4,294,967,296段階を数値で表現できる

## Slide 3
数字表現（2進数・10進数・16進数）
００００ ０ ０
０００１ １ １
００１０ ２ ２
００１１ ３ ３
０１００ ４ ４
０１０１ ５ ５
０１１０ ６ ６
０１１１ ７ ７
１０００ ８ ８
１００１ ９ ９
2進数
10進数
16進数
１０１０ １０ A
１０１１ １１ B
１１００ １２ C
１１０１ １３ D
１１１０ １４ E
１１１１ １５ F
2進数
10進数
16進数
1Byteの最大数値表現を16進数でFF

## Slide 4
正と負
PCでは、どのように＋とーを表現するのか？
＋やーは符号
符号ビット
1Byte = ０１１１ １１１１
-128~127
１１１１ １１１１ = -128
０１１１ １１１１ = +127

## Slide 5
２の補数を使って負の値に変換する
128という数値を-128にする
128＝１０００ ００００ → NOT→ ０１１１ １１１１ → 1を足す →１０００ ００００
+127 0111 1111
1 0000 0010
2 0000 0001
0 0000 0000
-1 1111 1111
-2 1111 1110
-127 1000 0001
-128 1000 0000
1101 1011

## Slide 6
小数
固定小数・浮動小数
固定小数 0000, 0000 0000 0000
整数部 小数部

## Slide 7
浮動小数の原理
浮動小数のビット構成
符号ビット 指数ビット8bit 仮数部ビット（23bit）
0 00000000 00000000000000000000000
指数で、２のべき乗を決定するあたい
この値をベースとする
指数そのものにーがあるので
-126~127
よって0は、127
「１」なら、ベースを4で割る …①
「１」なら、ベースを2で割る …②
ベース値＋①＋②＝値

## Slide 8
0 10000000 00000000000000000000000
13.75
2の3乗（指数130）
8
8÷2=4 8÷8=1 8÷16=0.5
8÷32=0.25
10000000 0001

## Slide 9
・論理演算
AND・OR・XOR・NOT
AA & BB = AA
AA ｜BB = BB
3 ^ 2 = 1
!CC = 3 3
問題
ソートプログラムの交換部分
3行必要になるが、論理演算を使えば２行になる
さあ、どのような交換アルゴリズムが必要か
答えなさい（整数のみ！）

## Slide 10
・右シフトと左シフト
掛け算は、「繰り返しの足し算」によって
2×３ ＝ ２＋２＋２となる
2<<2ビットを「ずらす」を掛け算をしなくてよくなる
時がある。
0010 << 1 = 0100
2 4

## Slide 11
プログラムで、下記の式の答えを導け
2×4 +1 ＝ 2<<2+1
1 – 4÷2 ＝1-4>>1
と書くと計算優先順位で変になる
論理関係は計算順位が低いので
(2<<2)+1
1-(4>>1)
( )で計算優先順位を上げよう
昔、忘れてアドレスがぶっ飛んだ
ポインタにシフト使うな

## Slide 12
変数１＝0Aと変数２＝0Bがある。
変数３に変数１と変数２の情報を元に 変数３＝ABを作りなさい
また、変数３から変数４＝BAを作りなさい
一時変数は使ってよい
バイトオーダーってやつ
1.0a 2.0b 0a <<4 a0 | 0b = 3.ab

## Slide 13
このような論理演算・シフト関係は速度が止められるときに使用する
その代表がRGBの１pixelを操作する画像処理関係
1pixel
R=1 Byte,G=Byte,B=1Byte
の24bit構成

## Slide 14
・ベクトル
２D ・３Dにおいて、「動く」を表現するときに使用されるベクトル
ベクトルとは、「力であり向き」です。
ビジュアル的に矢印で表現されることがおおい
数学的には、V（X成分、Y成分）と書くのが普通かな（２Dの場合）（３DではZ成分がある）

## Slide 15
・A位置とB位置に移動するベクトルを求める
A
V
B
A位置 ー B位置 ＝ V
仮に位置をA（3,3)，B（4,7）としたとき
Vの成分は？
位置AにV成分を加算すると位置B
と同じ値になる？
位置AにVを加算すると位置Bと同じ値になる

## Slide 16
A
V
B
AベクトルとBベクトルを加算すると
AベクトルとBベクトル三角形の公正なカタチになる
成分を加算することで、力・向きが変化する
ゲームだと、位置・移動ベクトルと分けたほうがいい
３Dだと、キャラクタの向きベクトル
沈黙

## Slide 17
・ベクトルのスカラー積
・ベクトルには、積が複数あります。（内積・外積・スカラー積）
×３ =
ベクトル成分を3倍した
向きは変わらないが、力は変化する

## Slide 18
・ベクトルの大きさ・力（長さ）を求める
・ベクトルには力と向きが存在する。力を求めるにはどうしたらいいか
V（2,2）
L＝

## Slide 19
・ベクトルの正規化
・ベクトルの大きさ１は、V（1,1）では無い
正規化とは、ベクトルを大きさ１にすることができる
１とは単位です。これがないと基準が作れない
大きさ１のベクトルの成分は、Vです
大きさ１のベクトルを「単位ベクトル」と呼ぶ
単位ベクトル＝（/ベクトルの大きさ,/ベクトルの大きさ）

## Slide 20
C
・外積（クロス積）
２つのベクトルから、平行四辺形の面積を
求める
×
vA
vB
＝
vA.x*vB.y-vA.y*vB.x=C
正規化したベクトルなら
Cはsinθだ

## Slide 21
外積では、平行四辺形の面積が集まる、平行四辺形の面積は「底辺×高さ」なので、
面積に底辺を割ると「高さ」が求まる
これを使うことで、ベクトルに対してどれだけ離れているか距離が出せる
外積で気を付ける事
・同一線上のベクトルは計算不可
・ゼロベクトルは計算不可（ゼロベクトルとは成分が両方０のベクトル）
高さ

## Slide 22
内積（ドット積）
・
vA
vB
a→=(a1,a2),b→=(b1,b2)のとき
＝
Bベクトルから見て、Aベクトルの力の貢献度がわかる
a→ ・b→=a1b1+a2b2
貢献度

## Slide 23
覚えておこうアーク関数
acos・asinなど逆関数がある
Cosθからθを得るにはacosを使う必要がある
プログラムではacos関数を使う
※ラジアン角だよ

## Slide 24
３Dベクトルにおいて
V（X,Y,Z）
３Dベクトルで外積を求めると
２つのベクトルの法線（面の向き）が求まる
a→=(a1,a2,a3),b→=(b1,b2,b3)
a→ ×b→ =|(a2b3-a3b2),(a3b1-a1b3),(a1b2-a2b1)|
N( X =a2b3-a3b2 , Y =a3b1-a1b3 , Z=a1b2-a2b1)
法線N（面の向き）

## Slide 26
３Dベクトルの内積
を（）,
を（）と表現すると、
=
という計算で内積を求めることができる
座標B（5,17,6）
・
・
・
座標B（3,10,4）
座標B（7,12,5）
46度

## Slide 27
//内積
Float Dot(Vec vec)
{ return((m_x*vec.m_x)+(m_y*vec.m_y)+(m_z*vec.m_z));
}
//外積2D
Float Cross2D(Vec*vec)
{
return m_x*vec->m_y-m_y*vec->m_x;
}
//外積3D
Void Cross3D(Vec vec) {
float x = m_x, y = m_y ,z=m_z;
m_x = (y*vec.m_z) – (z*vec.m_y);
m_y = (z*vec.m_x) – (x*vec.m_z);
m_z = (x*vec.m_y) – (y*vec.m_x);

## Slide 28
主人公の姿勢方向に対して、ｘの長さのレーザーを放出
敵１と敵２の位置を見て、レーザーに近いほうの敵に「近い」レーザーから離れてる敵に「遠い」と
判断するプログラムを作りなさい
近い
敵１
敵２
遠い

## Slide 29
問題 式を作りなさい
カメラの位置Aとカメラが見ている位置（注目点）Bがある。
Bは、主人公を見ているとしたとき、カメラから見て主人公が前進・後進・右・左をする各移動ベクトル
を求めなさい。※主人公は地面に立っており、地面は平面で傾いていないとする
A
A-B=C 右と左
CのY成分を0にする 1,前進ベクトルとY軸ベクトル
Cを正規化 外積で宝石を求める
Cを前進ベクトルとする 2,求めた法線を正規化し右とする
後進 3,ーしたら左
前進をDに入れる
後進は-Dとする

## Slide 30
問 次の式を作りなさい
壁ベクトルがある。移動方向進むキャラクターが壁（壁ベクトル）に衝突したとき、
壁ぞりをするように壁ベクトル方向に進むベクトルを求めなさい。
※壁ぞりはキャラクタの移動方向を指針とし、壁ベクトル方向に移動する
壁ベクトル
移動方向
この場合壁ぞりするのは壁ベクトル方向？
それとも、ー壁ベクトル方向？
移動方向と壁ベクトルで内積を求める
＋であれば壁ベクトル
ーであればー壁ベクトル

## Slide 31
行列
３Dにおいて、座標変換（頂点の移動みたいなモノ）はすべて行列で行われてる
ベクトルは方向や移動力のイメージです。実際動かすのは行列です。
3Dゲームで用いる行列
4×4行列
高校の数学でよく出る行列
2×2行列
横を「行」
縦を「列」と呼ぶよ

## Slide 32
‘
＝
×
位置を変える。突き詰めるとXYZの値を変化させることです。
あくまで、位置のXYZの値を変更させる目的のモノです。
行列による位置の変形（トランスフォーム）
座標変換

## Slide 33
‘
＝
×
X＝ X*A + Y*B +Z*C + W*D
Y= X*E + Y*F +Z*G + W*H
Z= X*I + Y*J +Z*K + W*L
W= X*M + Y*N +Z*O + W*P

## Slide 34
単位行列
行列の「１」を表現したもの
E
=
E
=
乗算しても変化しない
高校の数学でよく出る行列
２×２行列の単位行列

## Slide 35
拡縮
回転X
回転Z
回転Y
この回転は、
加法定理を行列で
表現されてる

## Slide 36
か
平行移動
今回はこっち、下記の計算でへいこういどうするぞ DirectXはこっち
X＝ X*A + Y*B +Z*C + W*D
Y= X*E + Y*F +Z*G + W*H
Z= X*I + Y*J +Z*K + W*L
W= X*M + Y*N +Z*O + W*P

## Slide 37
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
9 | 8 | 7
6 | 5 | 4
3 | 2 | 1
×
×
＝
＝
9+16+21 =46 | 6+10+12 =28 | 3+4+3 =10
36+25+42 =26 | 24+25+24 =73 | 12+10+6 =28
63+64+63 =190 | 42+40+36 =118 | 21+16+9 =46

## Slide 38
ビューイングパイプライン
※パイプラインとはアルゴリズムが固定されている
変わることがないという意味
ワールド座標
ローカル座標
移動・回転・拡大
行列を使って
Posを変化させる
（トランスフォーム）
Pos(x,y,z)
Pos(x,y,z)
カメラ座標
Pos(x,y,z)
カメラ座標は、カメラは原点でZ方向に見ているとしたとき
Posがどのような位置にいればよいかという座標系
※カメラが動かずに、カメラから見たposの位置を求めるのが
カメラ行列
（カメラ行列は数学的には逆の道が入る）

## Slide 39
パース座標
XYZの見える範囲を-1から1とした座標
大きさの単位はわからないと大変！
なので見える範囲-1～+1としそれを基準にしよう
Pos(x,y,z)
ここから２Dビューポート座標
（正規デバイス座標）
２D上の見える範囲-1～+1
ウィンドウ座標（整数）
ウィンドウ

## Slide 40
画角
一般的に30～60度
見える最小範囲
人間の視野角を画角として扱うと表現がよくなる

## Slide 41
行列の計算には注意がある
A×B＝C
B×A＝D
行列は計算順序によって答えが変わる
・TM＝回転行列×拡大行列×平行移動行列
・CM＝カメラ行列
・PM＝パース行列
M ＝ TM × CM × PM

## Slide 42
・モデルとスキンモデル
剛体モデルと言う、
平行移動・拡大・縮小しか変化しない
ローカルからワールドに返還させることで
変化する
スキンモデル
ジョイントと言われる骨という概念がある
モデルをいろいろな場所を動かすことができる
ローカル内で頂点の位置を変える
UE的に
剛体モデル＝スタティックメッシュ
スキンモデル＝スケルタルメッシュ

## Slide 43
剛体モデルはモデルを動かす行列は１つ
M
剛体モデルとスキンモデルの違い
スキンモデルは複数の行列で１つのモデルを
動かす
操り人形のように複数の糸で動かすように
M１
M２

## Slide 44
骨の部分：動かす頂点がわかりやすく
表現されたもの
関節の部分：行列による動きを
表現したもの
仮にM1でX方向に少し移動させる
M1は を動かす
M2は を動かす
各行列で、任意の頂点を動かす
ジョイント（ボーン）

## Slide 45
・複数のジョイントで見る
どのジョイントでどの頂点が動くかがわかりやすい
たとえば・・・赤いジョイントを動かすと
実際は
原点を中心に回転するので
交点する。
なんとなくこうなるような気がするが
ちゃんと計算しないと
これは自転

## Slide 46
OM＝原点に移動
RM＝回転
OM-1
M＝ OM × RM × OM-1

## Slide 47
親が動く
子は親の回転の影響を受けた
子が動く
親は動かない
子供の状態で親を動かす、逆運動力学
インバースキネマティック（IK）
親子関係を知る
ジョイントの親子関係とは、親が動けば子供は動く。子供は動いても親は動かない
子
親
子
親

## Slide 48
初めに
各ジョイントが
回転
親の行列を子供に合成
M2＝回転
親子関係の行列の動き
M2×＝M1
M1＝回転
M1＝回転
・親、子、孫、玄孫関係
・兄弟関係
子
親